| СОГЛАСОВАНО: ___________________________________ | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНОГО

ОХРАННО-ПОЖАРНОГО  ПРИБОРА

# "АЛАРМ-5/4"

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроль за состоянием  четырех шлейфов сигнализации,  охраняемого объекта, передачи   информации об изменении их состояния на  пульт центрального наблюдения. Обеспечивает круглосуточный автоматический контроль.

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

Визуально проверить состояние прибора. Прибор должен быть постоянно включен !

Индикатор «СЕТЬ» горит непрерывно зелёным цветом- питание от сети 220 В.

Индикатор «ПОЖАР»- не горит.

Индикатор «НЕИСПР»- не горит.

Индикатор «ЛИНИЯ»- не горит.

Индикаторы «1»- «4»-отражают текущее состояние каждого из четырех шлейфов.

НАЗНАЧЕНИЕ   ИНДИКАТОРОВ " АЛАРМ-5/4"

Индикатор «СЕТЬ»:

- горит непрерывно зелёным цветом – питание от сети 220 В.

- мигает с частотой 3 Гц красным цветом – питание от АКБ.

- мигает с частотой 3 Гц красным цветом на фоне зелёного цвета – разряд АКБ (напряжение АКБ ниже 10,7 В), либо её отсутствие.

Индикаторы «1»- «4»:

- цвет свечения:

  - зелёный – «без охраны»

  - красный – «охрана»

- режим работы:

- горит непрерывно – «норма»;

- мигает с частотой 3 Гц – «тревога», «пожар»;

- мигает с частотой 1 Гц – «неисправность»;

- кратковременно изменяет свой цвет один раз в две секунды – было нарушение шлейфа в охраняемое время.

Индикатор «ПОЖАР»:

- не горит – «норма» (нет пожарной тревоги);

- мигает с частотой 3 Гц – «пожар» (пожарная тревога).

Индикатор «НЕИСПР» отражает тип неисправности:

- горит непрерывно – открыта лицевая панель прибора либо неисправен тампер прибора;

- мигает с частотой 1 Гц – неисправен шлейф. Номер неисправного шлейфа определяется по состоянию индикаторов «1»-«4».

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛОВ:

«ПОЖАР»

- Отключить звуковой сигнал, приложив электронный ключ доступа к считывающему устройству.

- по перечню лучей определить и осмотреть помещение. В случае обнаружения пожара вызвать пожарную бригаду по телефону  01. После чего действовать в соответствии со служебной инструкцией.

- для сброса  сработавших дымовых датчиков нажать кнопку сброса питания  дымовых датчиков и держать ее нажатой  в течении 3 сек., затем приложить электронный ключ доступа к считывающему устройству для восстановления сработавшего шлейфа ПС

- Зафиксировать информацию о сработке в журнале «УЧЁТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВОК» и вызвать представителя обслуживающей организации по телефону: ________.

«НЕИСПР»

- Отключить звуковой сигнал, приложив электронный ключ доступа к считывающему устройству.

- по перечню лучей определить и осмотреть помещение, визуально определить неисправность.

- Зафиксировать информацию о сработке в журнале «УЧЁТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВОК» и вызвать представителя обслуживающей организации по телефону: ________.

СОСТАВИЛ      _________________________________________________________________