ИНСТРУКЦИЯ Утверждаю ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА «А16-512» в режиме охранного прибора _____________

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для автономной и централизованной выдачи световых и звуковых сигналов в случаях возникновения тревог путём контроля состояния шлейфов охранной сигнализации (ОС), индикации тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании датчиков на индикаторе выносной панели управления (ВПУ). Прибор рассчитан  на круглосуточный режим работы.

ЗНАЧЕНИЕ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ

- Т – тревога в охранном шлейфе;

- О – шлейф на охране;

- Р –  шлейф не на охране и нарушен;

- Н – шлейф не на охране и в норме;

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО

Визуально проверить состояние прибора:

- На приборе светится зелёным светом индикатор «ПИТАНИЕ», мерцает красным светом индикатор «СОСТОЯНИЕ».

- На дисплее клавиатуры высвечена надпись:

«СИСТЕМА А16»

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА В РЕЖИМЕ «ТРЕВОГА»

В этом режиме:

- Включаются звуковые сигналы прибора и клавиатуры и внешние светозвуковые устройства (СЗУ);

- На клавиатуре пульсирует индикатор «Трев – охр».

Действия:

- НА КЛАВИАТУРЕ:

1.1  На клавиатуре нажимать клавишу «Отмена» до тех пор, пока не появится надпись  «СИСТЕМА  А16»;

1.2  Приложить ключ ГЗ к устройству доступа;

1.3  Нажать клавишу «1» или «2», что отключает звуковые сигналы;

1.4  Нажимать клавиши «ВПЕРЁД» или «НАЗАД» до тех пор, пока на дисплее не высветится надпись:

| Шлейф: 01 – 10 Шлейф: 11 – 20 | О О О О Т О О О О О О О О О О О _ _ _ _ |
| --- | --- |

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10

1.5  Над номером сработавшего шлейфа высветится буква «Т».

- ПО НОМЕРУ сработавшего шлейфа и перечню шлейфов определить помещения, где возможно проникновение.

- Немедленно обследовать эти помещения.

- В случае обнаружения проникновения действовать согласно должностных инструкций.

- Сделать запись о сработке в журнал «УЧЁТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВОК» и сообщить в обслуживающую организацию по телефону: _________________

- Восстановить дежурный режим, для чего выполнить пункт 1.1.

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА В РЕЖИМЕ «НЕИСПРАВНОСТЬ»

В этом режиме:

- Включаются звуковые сигналы прибора и клавиатуры;

- На клавиатуре пульсируют индикаторы «Трев – охр» и «Неиспр».

Действия:

- Проделать все операции пункта 1 режима «ТРЕВОГА».

- Сделать запись о сработке в журнал «УЧЁТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВОК» и сообщить в обслуживающую организацию по телефону: ____________________

Составил _________________________________________________