ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ «ГОНГ»

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для трансляции тревожного оповещения о возникновении возгорания и необходимости покинуть помещения здания. Запуск может осуществляться в автоматическом и ручном режиме.

2 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

На модулях индикации горят только зеленые индикаторы «доступ», «пит. основн» и «пит. резерв».

____________________________________________________________________________________

ЗАПУСК системы оповещения в РУЧНОМ РЕЖИМЕ  осуществляется нажатием кнопки

« ТРЕВОГА» на панели индикации СО .

ОТКЛЮЧЕНИЕ запущенной системы оповещения осуществляется нажатием кнопки  «ОТБОЙ» на панели индикации СО .  Нажатие кнопки «ОТБОЙ» отключит трансляцию сообщения о пожаре и одновременно переведет систему в автоматический режим снова, поэтому при повторном срабатывании системы пожарной сигнализации на «пожар», система оповещения включится повторно.

При необходимости отключить автоматический режим запуска системы оповещения нажать кнопку «откл. автоматики» и затем последовательно нужные или все кнопки

« направление» на панелях индикации СО, при этом должны зажигаться соответствующие красные индикаторы в колонке «откл. автоматики».

Возврат системы в режим автоматического пуска осуществляется кнопкой «отбой».

Кнопкой «Звук откл» отключается внутренний зуммер модуля индикации СО.

__________________________________________________________________________

Система «Гонг» позволяет вести охране переговоры при помощи вызывных устройств с мест их установке. Для связи с постом охраны необходимо нажать и удерживать до окончания переговора кнопку вызывного устройства. При нажатии кнопки переговорного устройства на одном из модулей переговорного устройства зазвучит вызывной сигнал и загорится индикатор зоны вызова. Для соединения необходимо снять трубку переговорного устройства.

В случае появления любых неисправностей в системе необходимо сообщить об этом в обслуживающую организацию по тел. _____________________