ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ «ГОНГ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для трансляции тревожного оповещения о возникновении возгорания и необходимости покинуть помещения здания. Запуск может осуществляться в автоматическом и ручном режиме.

2. ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

На модулях индикации горят только зеленые индикаторы «доступ», «пит. основн» и «пит. резерв».

3. Ручной и автоматический режим работы :

Пуск  автоматической системы оповещения в РУЧНОМ РЕЖИМЕ  осуществляется нажатием кнопки « ТРЕВОГА» на одной из соответствующих блоку панели индикации СО .

Отключение запущенной системы оповещения осуществляется нажатием кнопки  «ОТБОЙ» на соответствующей блоку индикации СО. Нажатие кнопки «ОТБОЙ» отключит трансляцию сообщения о пожаре и одновременно переведет систему снова в автоматический режим, поэтому при повторном срабатывании системы пожарной сигнализации на «пожар», система оповещения включится повторно.

При необходимости отключить автоматический режим запуска системы оповещения нажать кнопку «откл. автоматики» на одной из панелей,  затем последовательно нужные  кнопки  «направление» на панелях индикации БИ-8 СО «Гонг», при этом должны зажигаться соответствующие красные индикаторы в колонке «откл. автоматики». Повторить действие для всех необходимых блоков индикации СО «Гонг».

Возврат системы в режим автоматического пуска осуществляется кнопкой «отбой».

Кнопкой «Звук откл  » отключается внутренний зуммер модуля индикации СО.

4. Пользование переговорными устройствами:

Система «Гонг» позволяет вести организовать связь с постом охраны при помощи вызывных устройств с мест их установки. Для связи с постом охраны необходимо нажать и удерживать до окончания переговора кнопку вызывного устройства, при этом на одном из модулей переговорного устройства зазвучит вызывной сигнал и загорится индикатор зоны вызова в нижней части панелей БИ-8. Для соединения необходимо снять трубку соответствующего блока переговорного устройства.

5. Пользование микрофонным блоком «БМ» :

Система «Гонг» позволяет вести неавтоматическую трансляцию речевого сигнала при помощи микрофона. Для этого режима необходимо на соответствующем «БМ»:

- последовательно нажать кнопки «Микрофон вкл.», «Выбор», «Вкл/выкл. Все»

- нажать кнопку «Ввод» и произнести в микрофон необходимое сообщение.

- Отключить трансляцию повторным нажатием кнопи «Микрофон вкл.»

В случае появления любых неисправностей в системе необходимо сообщить об этом в обслуживающую организацию  по тел. ______________________________

Разработал  __________________________________________________________________