| Согласовано: ______________________ | «УТВЕРЖДАЮ» _ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА  ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ  «Оракул»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приёма сигналов «Пожар» от приборов пожарной сигнализации и автоматической трансляции речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара .

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

- Горят зеленым цветом индикаторы зон.

- На буквенном индикаторе выведена надпись «ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ» или «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА  О ПОЖАРЕ

(включается звуковая сигнализация и система речевого оповещения по всем выходам, при этом индикаторы зон засветятся красным (оранжевым) цветом.

Для отключения звуковой сигнализации:

- Если на индикаторе горит надпись «ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ» - нажать кнопку « 1 » , затем « * », после этого прибор должен перейти в основное меню (на индикаторе высветится):

- При помощи кнопок «<--»  «-->» , установить курсор (черточку) перед сообщением «СТОП. СООБ» и нажать « * », после этого трансляция сообщения на время приостановится, а вместо «стоп. сооб.» на индикаторе высветится «повтор сообщ», индикаторы зон останутся гореть красным (оранжевым) цветом .

- После этого в течение пяти минут необходимо снять сигнал «ПОЖАР» на приборе пожарной сигнализации «СИГНАЛ 20».

- После снятия сигнала «пожар», необходимо при помощи кнопок «<--»  «-->» , установить курсор (черточку) перед сообщением «СБРОС ЛИНИИ» и нажать « * », после чего индикаторы всех зон должны загореться зеленым цветом, и прибор перейдет в дежурный режим.

В случае возникновения любых неисправностей , необходимо сделать запись в журнале учета неисправностей

и вызвать мастера по техническому обслуживанию.

Техобслуживание выполняет ________________________  (Наладчик -  ________________________________)

Разработал __________________________________________________________

# Text boxes

_СБРОС ЛИНИИ

СТОП. СООБ.