| Согласовано: ______________________ | «УТВЕРЖДАЮ» _________________________ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА  ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ  «ТАНГО»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приёма сигналов «Пожар» от приборов пожарной сигнализации. Управление речевыми, светозвуковыми, световыми оповещателями и указателями, передачу сигналов микрофона и внешних источников звуковых программ.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

Действует при работе прибора в автоматическом режиме.

- Включается при появлении сигнала «Пожар» («Запуск») на любом из входов, с выхода ППКП. Наличие сигнала «Запуск» отображается на индикаторах «пожар» базового блока.

- Включается встроенный звуковой сигнализатор и отрабатывается задержка 5 секунд для принятия оператором решения. В течение этого времени все выходы выключены.

- Если в течение 5 секунд оператор не предпримет никаких действий произойдёт включение выходов управления и речевого сигнала в запрограммированной последовательности.

- Если в течение 5 секунд отведённых на принятие решения, оператор нажмёт кнопку «Отбой»  включение выходов будет отменено и зона перейдёт в состояние «Автоматика отключена».

Включение (отключение) автоматического управления .

- нажать кнопку «Авт.Откл» из группы «меню». Должен включиться индикатор подсветки кнопки.

- нажать кнопку нужного направления. Первое нажатие включает режим автоматического управ-                                                                                                                                                                                        ления, последующее – отключает.

Если автоматическое управление зоны, отключено индикатор «Авт.Откл.» из группы «направление» светится, если включено – погашен;

РУЧНОЙ ЗАПУСК

Возникает при нажатии кнопок «Запуск» группы меню и соответствующей кнопки из группы «Зона».

- После чего согласно программе включаются выходы управления и речевого сигнала.

- Отмена включения осуществляется нажатием кнопки «Отбой».

«ОБЩАЯ ТРЕВОГА»

Предназначен для экстренного включения всех выходов.

- Возникает при нажатии кнопки «Тревога». Включаются одновременно все выходы управления и речевого сигнала  без 5 секундной задержки.

- Отмена сигнала «Общая тревога» осуществляется по нажатию кнопки «Отбой».

ПРИ РАБОТЕ С МИКРОФОНОМ:

- нажать кнопку нужного источника: «Микрофон»

- нажать кнопку «Выход» «1» или «2» на панели консоли, напротив первого или второго выхода необходимого направления (направления подписаны между рядами индикаторов). После нажатия кнопки начнут пульсировать индикаторы всего ряда, показывая какие выходы зональных коммутаторов доступны для активации. Можно последовательно нажать несколько кнопок, выбирая разные выходы;

- нажать кнопку «Направление» напротив того зонального коммутатора, выход которого необходимо включить. Соответствующий светодиод перейдет на постоянное свечение. Можно выбрать несколько выходов;

- нажать кнопку «Ввод» - выбранные выходы включаться;

- если требуется включить весь ряд выходов, необходимо дважды нажать кнопку «Выход», а затем кнопку «Ввод».

- нажать кнопку «Выбор».

- по окончанию выбора выходов нажать кнопку «Ввод», выбранные выходы включаться;

Для отключения передачи сообщения необходимо отжать кнопку «МИКРОФОН».

В случае любых неисправностей (горит или мигает красный индикатор «неисправность», слышен звук зуммера) вызвать мастера по тел.  _________________________________

Разработал _______________________________________________________________________________