Краткая инструкция при срабатывании системы пожарной сигнализации:

В дежурном режиме на приборе «Вертикаль» должен светится индикатор «Питание» а на табло отображаться информация типа :

При срабатывании системы раздастся звуковой сигнал и на табло прибора отобразится информация типа:

Что означает срабатывание одного из пожарных датчиков 4-го этажа на «Пожар».

Действия дежурного:

- Ответить на звонок диспетчера «Молнии» (только при сигнале «Пожар»)

- приложить ключ-таблетку к прибору «Вертикаль»,  загорится желтый индикатор «Доступ».

- нажать кнопки «Откл. звука» на приборах «Вертикаль» и «Танго», приложить ключ-таблетку к устройству доступа «Молнии» для отключения звуковых сигналов.

- нажать кнопку  « Подтв » на приборе «Ввертикаль» при этом надпись на табло изменится и станет типа :

В последней строчке , в скобках , отображен номер сработавшего датчика, расположение которого можно определить по рисунку плана соответствующего этажа.

- Далее необходимо обследовать место откуда пришел сигнал тревоги приняв решение о необходимости вызова техники МЧС и активации системы оповещения, сообщить о результатах диспетчеру «Молния».

- После устранения причины срабатывания (например проветривания помещения или восстановления  ручного датчика ИПР) попытаться восстановить дежурный режим прибора, для чего:

- убедиться что горит индикатор «Доступ», если не горит то приложить ключ-таблетку.

- нажать кнопку «Отмена» на приборе «Вертикаль» до появления во второй строчке табло

надписи «Базовый блок».

- нажать два раза (с небольшой задержкой) кнопку «Сброс» после чего в левой части

прибора должны остаться гореть только индикаторы «Питание» и «Связь».

- приложить ключ-таблетку к «Молнии» при этом мигание красного индикатора «пож»

должно прекратится.

# Text boxes

07/04  15:11:42

Базовый_блок

Н О Р М А

07/04  15:11:42

Базовый_блок

П О Ж А Р

МКАИ. 4этаж

07/04  15:11:42

МКАИ. 4этаж

П О Ж А Р

Пом.423___(27)